Bac 2022 Nouvelle Calédonie Sciences physiques pour Sciences de l'ingénieur.e

Jour 1			EXERCICE II – LA THALASSOTHERMIE (10 points)

Durée : 30 min 				Correction © https://labolycee.org

Mots clés : bilans énergétiques, premier principe de la thermodynamique, transfert thermique, travail

1. Quel est le principal mode de transfert thermique entre la pompe à chaleur et le circuit d’eau chaude sanitaire ? Le décrire de façon qualitative.

Le transfert thermique a lieu par conduction, en effet la chaleur est transférée par contact entre les tuyaux du circuit d’eau chaude et le condenseur.

2. Représenter sur l’ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE et à l’aide de flèches, le sens des transferts d’énergie entre les différentes parties du diagramme et faire figurer Q1, Q2 et Wel. Préciser leurs signes.

Lorsque le système {fluide de la P.A.C.) reçoit

de l’énergie, on la compte positivement

tandis que lorsque le système cède de

l’énergie, on la compte négativement.

3. Calculer la température de l’eau, considérée comme un liquide incompressible, après 5 h de fonctionnement des pompes à chaleur.

et Q = meau.ceau.ΔT = ρeau.V.ceau.ΔT

ainsi

Il y a 1300 logements qui chacun dispose d’un ballon d’eau chaude de 200 L.

Donc V = 1300×200 L = 1300× 0,200 m3 = 260 m3

= 36 K ou 36°C

La température était initialement à Ti = 15,2°C.

ΔT = Tf – Ti

Tf = ΔT + Ti

Tf = 36 + 15,2 = 51 °C

4. Calculer, en pourcentage, l’économie réalisée sur une facture électrique par rapport à l’utilisation d’un chauffe-eau électrique dont le coefficient de performance est égal à 1. Commenter.

Le candidat est invité à prendre des initiatives, notamment sur les valeurs numériques éventuellement manquantes, et à présenter la démarche suivie même si elle n’a pas abouti.

Pour une même quantité de chaleur Q2.

Cop = 1 =  alors (Wél)1 = Q2

Cop = 3,4 =  ainsi (Wél)3,4 = .

La facture électrique est divisée par 3,4.

Supposons que la facture soit de 100 € alors elle devient 100/3,4 = 29 €

Soit une baisse de 71 €.

Donc en pourcentage une baisse de 71%.

# Text boxes

Q1 > 0

Q2 < 0

Wél > 0