Asie 2003 				QROC: A propos de l’énergie (5,5 pts)      CORRECTION

http://labolycee.org ©

1. À propos des courbes

commutateur en position 2

La courbe 1 visualisée est :

a. La tension aux bornes du condensateur

VRAI car uC est maximale et égale à E
	lorsque le condensateur est chargé à t = 0 s.

b. la tension aux bornes du conducteur ohmique

FAUX

La flèche uR et la flèche i sont opposées :

convention récepteur pour la résistance,

uR = R.i

La flèche i et la flèche uC sont dans le même sens :

convention générateur pour le condensateur,

i =  et q = C.uC 	soit uR = – R.C.

or à t = 0 s , on a  = 0 donc uR = 0 V

c. la tension aux bornes de la bobine

FAUX: Les branchements réalisés permettent de mesurer uAM = uL + uR ou bien uAM = uC ou 
encore uBM = uR. On ne peut donc pas obtenir directement uL.

La courbe 2 visualisée est :

d. la tension aux bornes de la bobine

FAUX: Les branchements réalisés permettent de mesurer uBM = uL + uR ou bien uAM = uC ou encore uBM = uR. On ne peut donc pas obtenir directement uL.

e. la tension aux bornes du conducteur ohmique

VRAI car uR = R.i 	soit uR = – R.C.	or à t = 0 s , on a  = 0 donc uR = 0 V

2. A propos des énergies

A l'instant initial le circuit RLC a emmagasiné une énergie E1 de :

à t = 0 s on a uC = E	donc E1 = = 0,5 (1,0.10–6((4,0)² = 8,0.10–6 J

donc seule la proposition b est VRAIE.

3. Lorsque les deux courbes se coupent pour la première fois, la valeur de l’intensité du courant vaut :

D'après la courbe 2, à cet instant uR = 1,7 V or i =  = 4,25 mA = 4 mA

Aux erreurs de lecture de uR près, la proposition c est VRAIE.

4. Lorsque les deux courbes se coupent pour la première fois, la somme des énergies emmagasinée dans la bobine et dans le condensateur notée E2 est :

E2 = .C.uC2 + L.i²	avec uC = 1,7 V et i = 4,2 mA = 4,2.10–3 A

E2 = 0,5 ( 1,0.10–6((1,7)² + 0,5(0,40((4,2.10–3)²

E2 = 5,0.10–6 J

La proposition b est la seule proposition VRAIE.

5. Lorsque les deux courbes se coupent pour la première fois, l’énergie qui a été dissipée dans la résistance vaut :

Initialement E1 = 8,0.10–6 J

quand les courbes se coupent E2 = 5,0.10–6 J

L'énergie dissipée dans la résistance vaut Edissip = E1 – E2 = 3,0.10–6 J

donc la proposition a est VRAIE.

# Question 2

1. La courbe correspondant à l’énergie cinétique est représentée en trait plein:

Le solide est lâché sans vitesse initiale, donc à t = 0 s EC = 0. Ceci correspond à la courbe en pointillés.

La proposition est FAUSSE.

2. L’expression de l’énergie mécanique du système est donnée par l’expression :

Em = EC + EPélastique		à t = 0s, EC = 0 et le solide a pour abscisse x0.

Toute son énergie est sous forme d'énergie potentielle élastique.  Proposition VRAIE.

3. L’allure des courbes permet d’affirmer qu’il n’y a pas de frottements.

A chaque instant EC + EP = Cte = Em, l'énergie mécanique se conserve, donc Proposition VRAIE.

Question 3 :

1. Qr,i = =  = 50		 attention aux coefficients stœchiométriques

Qr,i << K. Seule la proposition a est VRAIE.

2. Qr= 	Au cours de la transformation Cu2+ se forme, le numérateur de Qr augmente

et Ag+ est consommé, le dénominateur de Qr diminue.

Donc Qr augmente (et tend vers Qr,éq = K). Proposition a VRAIE.

3. Au pôle négatif de la pile des électrons sont libérés.

Il s'y produit une réaction d'oxydation: Cu(s) = Cu2+(aq) + 2 e–.

Le pôle négatif est donc l'électrode de cuivre. Proposition b VRAIE.

Question 4 :

1. Wél = E.I.(t = 2,0(320.10–3(10(3600 = 2,3.104 J. Proposition c VRAIE.

2. Q = ne- . F = I.(t

ne- =  =  = 0,12 mol. Proposition a VRAIE.

# Text boxes

tangente à uC(t) en t = 0s

de coef. directeur = duC/dt

i

E = 4,0 V

C

L

B

M

R

1      2

A

uR

i

uC

uL