Pondichéry 2006 Exercice III : Étude d’un instrument d’observation astronomique (4 points)

Correction © http://labolycee.org

1 Étude préliminaire : propriétés des miroirs

1.a L’angle de réflexion est égal à l’angle d’incidence (par rapport à la normale au miroir plan).

Pour respecter cette loi, on peut utiliser un rapporteur mais cette méthode est peu précise.

On préfèrera placer le point image A' (symétrique du point objet A par rapport au plan du miroir) puis tracer les rayons réfléchis.

(0,2)

(0,2)Un point objet émet une infinité de rayons lumineux, le point objet A est particulier car il n'émet pas de rayons lumineux réellement. On dit que c'est un objet virtuel (tout se passe comme si il émettait des rayons lumineux). Le point objet A est situé à l'intersection des rayons incidents.

(0,2)Le point image A' est situé à l'intersection des rayons réfléchis, il peut être recueilli sur un écran. C'est un point image réel. Ce point image A' est symétrique du point objet A par rapport au plan du miroir.

1.b.1 (0,2)Si le rayon incident passe par le foyer F1 du miroir convergent, il se réfléchit parallèlement à l’axe optique.

(0,2)Le rayon incident issu de B, passant par S, émerge du miroir convergent en coupant le rayon précédent au niveau du plan focal du miroir.

1.b.2. (0,2)Le point B se trouve à l’infini, son image B1 se trouve dans le plan focal du miroir convergent.

2. Observation de la Lune à l’aide du télescope d’amateur (télescope de Newton)

2.a (0,2+0,2)On trace un rayon incident parallèle à ES passant par F1. Le rayon réfléchi ressort parallèlement à l’axe optique. L’image D1E1 se trouve dans le plan focal du miroir convergent.

(0,2)D2E2 est symétrique de D1E1 par rapport au miroir plan, incliné de 45°, elle se trouve donc sur l’axe yy’, parallèle à xx’. On a D2E2 = D1E1.

3. Grossissement

3.a (0,2)Dans le triangle SF1E1 (rectangle en E1) : tan ( = 	soit D1E1 = f1.tan( = f1.(

(0,2)										D1E1 = 910 ( 8,7.10–3 = 7,9 mm

3.b (0,2)Dans le triangle OD2E2 (rectangle en D2) : tan (’ =  = ( '

Or D2E2 = D1E1 	donc ( ' =

avec 	D1E1 = f1.( on obtient finalement ( ' =

(0,2) (’ =  = 9(10–1 rad

3.c (0,2)				(0,2)soit G =  =1.102

3.d  Pour un oculaire de 9 mm on a un grossissement G1 = 1.102

Pour un oculaire de 20 mm on a G2 = = 46

(0,2)Le grossissement est maximal pour l’oculaire de 9 mm.

# Text boxes

A’

B1

O

(’

(

(’

E2

D2

E1

F1 = D1

(’

E3

D3

2.b (0,2)Si D2E2 est dans le plan focal objet de l’oculaire l’image définitive D3E3 se trouve rejetée à l’infini.

(0,2)Ce réglage de l’appareil est adopté pour une observation sans fatigue de l’œil (pas d’accommodation nécessaire lorsqu'on observe un objet à l'infini).

(0,2)(’ ; (0,2)rayons