Liban 2007 Exercice n°3 Spécialité : Éléments optiques d’un microscope (4 points)

Calculatrice interdite	Correction V.Rigaux & N.Groussard & http://labolycee.org ©

I. Le miroir

1. Par définition le foyer principal d’un miroir sphérique est situé à égale distance du centre et du sommet :

2. Les deux rayons incidents représentés sont parallèles entre eux, donc la source lumineuse est située à l’infini. Alors l’image de la source se forme dans le plan focal du miroir (plan perpendiculaire à ( et passant par F).

Le rayon « double-flèche » passant par C sera réfléchi par le miroir sphérique de façon à repasser par C.

Ce rayon réfléchi permet de déterminer le point image B où convergent tous les rayons réfléchis.

II. L’objectif

1. Figure (b)

image renversée et agrandie

Figure (c)

image droite et agrandie

2. La figure (b) correspond à la situation de l’objectif du microscope.

3. Objet lumineux placé 5,0 cm avant l'objectif := – 5,0 cm

image nette sur un écran placé 15,0 cm après l'objectif :  = 15,0 cm

D’après la relation de conjugaison de Descartes :

f’1 = =  =

f’1 = = 3,75 = 3,8 cm

remarque : La valeur obtenue pour la focale de l’objectif semble trop importante, puisqu’on trouve
 f’1 = 3,75 cm, alors que généralement pour un microscope elle est de l’ordre de quelques millimètres.

Avec une telle focale, il est probable que l’objet situé sur le plateau du microscope serait à une distance inférieure à la focale : l’image intermédiaire serait alors virtuelle…

III. L’oculaire

1. L’image intermédiaire A1B1 doit se situer dans le plan focal objet de l’oculaire L2, pour que l’image définitive A’B’ soit rejetée à l’infini.

alors , donc

soit	 , A1 est confondu avec F2 foyer objet de L2.

2. Figure (d)

3.  est le diamètre apparent de l’objet A1B1 vu à l’œil nu à d = 25 cm de l’œil :

est le diamètre apparent de l’image définitive A’B’ vue à travers L2.

On a   donc

(      (      (

A.N. 	 = 2,5 cm

Remarque : En principe la focale de l’oculaire est plus grande que celle de l’objectif…

# Text boxes

F

plan focal du miroir

B

B1

A1

B1

A1

B’ (

A’ (

F’2

F2

A1

B1

(

d

(’

(’